# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сградата на СОУ „Д-р Петър Берон” Тополовград е общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 79 от 19.03.1998 година. Въведена е в експлоатация през 1984 година и представлява монолитна конструкция, без топлоизолация. Функционално е оформена от пет броя корпуса – два учебни, един административен, един физкултурен салон и кухня. Покрива е стоманобетонова плоча с топлоизолация от перлитобетон и хидроизолационен слой.

Предметът на обществената поръчка е „Обследвания и изработване на технически паспорти на сградата на СОУ „Д-р Петър Берон“ Тополовград“ и включва изпълнението на следните дейности:

– Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т.1-6), ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на сградата в обхват и съдържание съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите:

- Обследване на енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки, оценка на енергийните спестявания на сградата в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност съгласно Наредба №16-1594 от 13.11.2013 година и сертифициране  по реда на ЗЕЕ.

Обследванията за установяване на техническите характеристики ще послужат за:

- установяване на идентификационни данни и параметри за строежа, в т.ч. налични документи,  разрешителни, проекти, удостоверения за търпимост и др.

- даване на предписания и препоръки за изготвяне на инвестиционни проекти съобразно необходимите и допустими интервенции по сградите - основен ремонт (подмяна дограми, покрития) и основно обновяване на водопроводна инсталация, канализационна инсталация, електро инсталация, водоотвеждаща система, изготвяна на количествени и стойностни сметки за необходимите видове СМР;

- изготвяне на технически паспорт на сградата;

- даване на предписания и график на изпълнение на други ремонтни дейности, изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата – конструктивни, архитектурни или инсталационни работи, при констатирана необходимост.

Обследването на енергийната ефективност ще послужи за:

- сертифициране за енергийна ефективност за бъдещо прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата;

- оценка на енергийните спестявания с цел определяне количеството спестена енергия в сграда спрямо предишно базово състояние/базова година вследствие на въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност и да се докаже степента на постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания.

При извършване на обследванията за установяване на техническите характеристики на сградата, Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти.

Изпълнителят по настоящата поръчка следва да извърши обследване за установяване на допустимостта на сградата по видими белези (установяване по видими белези на съответствие със съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ). За целите на тази предварителна оценка на допустимостта, Изпълнителят следва да извърши:

- оглед на сградата по видими белези;

- оценка на състоянието на сградните елементи;

- оценка на общата устойчивост на сградата по видими белези;

- идентифициране на необходимостта от изпълнение на конструктивни мерки.

Ако за сградата е дадена оценка за съхранена носеща способност на сградната конструкция и елементите по видими белези, следва да се направи детайлно обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт. Детайлното обследване следва да включва:

- съставяне на информационна база данни за нормативните проектни (към датата на въвеждане в експлоатация) стойности на техническите характеристики на обследваната сграда, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1-5 от ЗУТ ;

- установяване на действителните технически характеристики на сградата по разделите на част А от техническия паспорт;

- анализ на действителните технически характеристики на сградата и оценка на съответствието им с нормативните стойности;

- разработване на мерки;

- съставяне на доклад за резултатите от обследването.

За установяване на действителните технически характеристики на сградата Изпълнителят следва да:

- Проучи и анализира наличната техническа документация - одобрени и изпълнени проекти, екзекутивна документация и съответствието й със съществуващото състояние на сградата към момента на обследването, извършвани ремонти в сградата през годините на нейната експлоатация и степента на тяхното документиране;

- При липса на техническа документация да изготви екзекутивно заснемане на конструкцията на сградата, в т.ч. на структурите на конструктивните й елементи, както и на техническите инсталации в съществуващото им състояние в сградата към момента на нейното обследване, и с точност достатъчни за изпълнение на задачата.

Действителните технически характеристики на сградата и сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 ЗУТ да се документират в табличен вид.

Докладът за резултатите от обследването да включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития.

Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност.

За извършване на обследванията за енергийна ефективност, предписване на необходимите енергоспестяващи мерки и оценка на енергийните спестявания на сградата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба №16-1594 от 13.11.2013 година и Закона за енергийна ефективност.

При изпълнение на тази дейност изпълнителят следва да извърши: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата, предмет на поръчката, по реда на Закона за енергийната ефективност и издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия. Въз основа на обследването да се издаде енергиен сертификат на сградата, в който се определя актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните характеристики и скалата на класовете на енергопотребление в съответствие с изискванията на чл. 17 от Закона за енергийната ефективност.

Детайлното обследване за енергийна ефективност Изпълнителят следва да извърши на няколко етапа:

А. Подготвителен етап, включващ:

- извършване оглед на сградата;

- събиране и обработка на първичната информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време.

Б. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградата, включващ:

- анализ  съществуващото състояние и енергопотреблението;

- изготвяне на енергийни баланси и определяне базовата линия на енергопотребление;

- извършване огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи;

- обработка и детайлен анализ на данните;

- анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението;

- определяне енергийните характеристики на сградата и потециала за тяхното подобряване.

В. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, включващ:

- изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- остойностяване на мерките, изчисляване годишния размер на енергоспестяването, подреждане по показател „срок на откупуване”;

- формиране на пакети от мерки, изчисляване годишния размер на енергоспестяване при отчитане на взаимно влияние и технико-икономически анализ на пакета от енергоспестяващи мерки;

- изчисляване спестените количества потребна енергия, първична потребна енергия и емисии въглероден диоксид в резултат на прилагане пакета от енергоспестяващи мерки.

Г. Заключителен етап, включващ:

- изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от енергийното обследване;

- издаване сертификат за енергийните характеристики на сградата;

- представянето им на Възложителя.

Докладът за енергийното обследване трябва да съдържа:

1.Подробно описание на сградата, вкл. режим на обитаване, конструкция и енергоснабдяване;

2. Анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи;

3. Анализ и оценка на състоянието на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;

4. Енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните енергоносители;

5. Сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните;

6. Оценка на специфичните възможности за намаляване разхода на енергия;

7. Подробно описание с технико-икономически анализ на енергоспестяващите мерки;

8. Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид в резултат на разработените мерки.

Резюмето към доклада следва да бъде изготвено съгласно регламентиран образец – Приложение №2 на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013 г.).

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата следва да се оформи съгласно регламентиран образец – Приложение №1 на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013 г.).

Всички обследванията на сградата да се извършат от лица, притежаващи необходимия лиценз или необходимата проектантска правоспособност, посочени в чл.176в, ал.1-4 ЗУТ.

# След провеждане на всички обследвания по реда на глава трета на Наредба № 5/2006г. за техническите паспорти на строежите да се състави технически паспорт на сградата.

В техническият паспорт да се отразят всички промени в характеристиките на сградата, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.

Техническия паспорт да се състави за цялата сграда.

При изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да  спазва изискванията на:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

- Закон за енергийна ефективност;

- Наредба № 16-1594 от 2013 г за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категории сертификати;

- Наредба № 16-1594 от 2013 г за показателите на разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

- Наредба №7/2004 г. /посл. изм. 2013г./ за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; -Наредба от 10.04.2009 г. за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от ЗЕЕ, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания.

Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български език: на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра  и електронна версия на СD –  1 бр. диск, софтуерна съвместимост: с Microsoft Office 2007 или еквивалентно и с AutoDesk AutoCAD 10 или еквивалентно.

Изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката започват с подписване на договора за възлагане и завършват със съставяне на техническия паспорт и приемане на доклада от възложителя .

Изпълнителят да представи на Възложителя завършен краен продукт, като състави приемо-предавателен протокол по чл.18 и чл. 19 от Наредба № 16-1594 от 2013 година

Приложение: Основни характеристики на сградата

| Наименование, вид и предназначение на сградата | Застроена площ (ЗП) кв.м. | Етаж-ност | Вид на конструк-цията | Разгъната застроена площ (РЗП) | Година на построяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОУ „Д-р Петър Берон”, в т. число: Учебен корпус – класни стаи Учебен корпус – кабинети Административен корпус Физкултурен салон Кухня със столова | 2442 741 528 250 375 548 | 4 4 2 1 2 | Монолитна Монолитна Монолитна Монолитна Монолитна | 7047 2964 2112 500 375 1096 | 1983 1983 1983 1983 1983 |

Изготвил:

(П. Карева)